Задание 1.

Для выполнения задания 1 использовать фрагмент топографической карты (карта прилагается).

| 1. Определите именованный и численный масштабы фрагмента карты, если известно что расстояние между пристанью на реке Соть и высотой 213,8 (г.Бол.Михалинская) составляет 3,3 км |  |
| --- | --- |
| 2. Вычертить на карте три направления и определить их географические азимуты, если известно, что географический меридиан соответствует восточной границе фрагмента карты: |
| а) от пристани на реке Соть до высоты 213,8 (г.Бол.Михалинская) |  |
| б) от высоты 231,8 (г.Бол.Михалинская) до высоты 212,8 (г. Михалинская) |  |
| в) от высоты 212,8 (г. Михалинская) до угольной шахты |  |
| 3. Определить относительную высоту верхней и нижней точек оврага, ширина которого 53 м и глубина 2 м. Известно, что высота сечения рельефа составляет 5 м. Какова длина этого оврага? |  |
| 4. Какую форму имеют склоны, расположенные вдоль правого берега реки Соть (прямые, вогнутые или выпуклые)? Почему Вы так считаете? |  |
| 5. Какие процессы активно протекают в долине реки Соть? Какой еще процесс может развиваться на таких склонах? |  |
| 6. Какие мероприятия проводит население для снижения развития одного из процессов? |  |
| 7. По карте определите гидрографические характеристики реки Соть: длину, ширину, глубину, скорость течения, характер дна. |  |
| 8. Какой природной зоне соответствует ландшафт фрагмента топографической карты? |  |
| 9. Каковы основные занятия населения, проживающего в данной местности? |  |
| 10. Изобразите условными знаками: А) Луг Б) Хвойный лес и его характеристики В) Просеки в смешанном лесу Г) Одиноко пасущуюся лошадь Д) Мост и его характеристики |  |